ZAŁACZNIK 1A-1 DO SIWZ
( do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaka
L.p.	Wymagane warunki techniczne klipsów naczyniowych do zamknięcia tętniaka	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Tytanowe zaciski tętniakowe ze stopu tytanu do leczenia malformacji naczyniowej mózgu sterylnie pakowane
2.	Czasowe proste ”Standard”: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5mm, 20mm
3.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
4.	Stałe proste: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5 mm, 20mm
5.	Stałe zagięte: 5,4 mm , 6,4 mm, 8,0 mm, 10,3 mm
6.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
7.	Stałe wygięte: 7,4 mm, 8,4 mm, 10,5 mm
8.	Stałe bagnetowe: 7 mm, 9 mm, 12 mm
9.	Stałe łamane: 5mm, 7mm, 10mm
10.	Stałe profilowane: 6,7 mm, 9,0 mm, 7,0 mm, 9,3 mm, 11,3 mm, 7,8 mm, 11,4 mm, 8,6 mm
11.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, zagięte: 5 mm, 7,5 mm, 10 mm
12.	Stałe okienkowe o średnicy 5mm, proste: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 9mm
13.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, profilowane: 5 typów 5mm-10mm
14.	Czasowe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
15.	Stałe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
16.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
17.	Stałe zagięte mini: 3,9 mm, 5,0 mm
18.	Stałe mini bagnetowe: 4mm, 7mm
19.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
20.	Stałe mini zagięte wąskie: 2,8 mm, 4 mm, 4,7 mm
21.	Stałe mini wygięte: 4,7 mm

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w złożonych na wezwanie dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

………..………………………………………………..………………………………………………………… (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-3 DO SIWZ
( do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Trzy rozmiary będące w kontakcie z blaszką graniczną trzonu od 12 mm do 32 mm r
2.	Regulowana wysokość implantów od 15 mm do 119 mm
3.	Implant dostępny w co najmniej 5 kątach nachylenia
4.	Implant jednoelementowy – stop tytanu
5.	Możliwość wypełnienia wiórem kostnym
6.	Ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierające dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej
7.	Kompletne instrumentarium

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w złożonych na wezwanie dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

………..………………………………………………..………………………………………………………… (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-4 DO SIWZ
( do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej trzonu lędźwiowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Proteza trzonu: / - trzy rozmiary implantu od 12 mm do 32 mm / - regulowana wysokość implantu w zakresie od 15 mm do 119 mm / - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii / - implant dostępny w pięciu kątach nachylenia podstawy w płaszczyźnie strzałkowej / - implant – jednoelementowy materiał stop tytanu / - możliwość wypełniania wiórem kostnym / - ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierająca dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w złożonych na wezwanie dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

………..………………………………………………..………………………………………………………… (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-5 DO SIWZ
( do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Małoinwazyjny sterylny i jednorazowy system do stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z możliwością podania cementu kostnego do śrub
L.p.	Wymagane parametry techniczne małoinwazyjnego sterylnego i jednorazowego systemu do stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z możliwością podania cementu kostnego do śrub	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	- Skład zestawu: 1 zestaw śrub powinien zawierać: 4 śruby na podajnikach ,4 blokery / - 1 zestaw prętów:2 pręty w jednej długości i krzywiźnie / -1 zestaw narzędzi do implantacji / - 2 igły do nakłuć trzonu / - 4 podajniki cementu / -1 zestaw do mieszania i podania cementu / -1 cement PMM / - Implanty powinny być wykonane ze stopu tytanu / - Śruby dostarczane w sterylnych opakowaniach / –Śruby wielofunkcyjne , wieloosiowe, samonacinające, samogwintujące , kaniulowane , perforowane , wyciągowe – do decyzji zamawiającego / -Śruby przeznasadowe o średnicy od 5,0mm do 7,0mm i długościach od 35mm do 55mm / -Pręty o średnicy 5,5mm gładkie wstępnie wygięte o długości od 40mm do 100mm stopniowane co 10mm / -Pręty gładkie proste o długości od 60mm do 100mm oraz 130mm,160mm,200mm,300mm / -Podajnik do prętów powinien posiadać przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pręta / -Jednorazowy system narzędzi powinien zawierać :4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrolujący, przymiar pręta, roboczą przedłużkę śrub

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w złożonych na wezwanie dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

………..………………………………………………..………………………………………………………… (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu