ZAŁACZNIK 1A-1 DO SIWZ
( do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji międzytrzonowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji dynamicznej międzywyrostkowej / międzyłukowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Implant sterylny – na opakowaniu z implantem wskazana aktualna data ważności, seria , rozmiar
2.	Kotwiczenie implantu za pomocą śrubek
3.	Oprzyrządowanie oznaczone kolorami
4.	5 rozmiarów implantu:8,10,12,14,16 mm
5.	Możliwość wykonania badania MRI (1,5 T)
6.	Zestaw instrumentów z przymiarami do implantacji

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-2 DO SIWZ
( do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do wertebroplastyki
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do wertebroplastyki	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Trokar do nakłucia trzonu
2.	System do przeznasadowego podawania cementu o obniżonej lepkości i podwyższonym kontraście do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowo wykazujących powinowactwo do złamań ( przerzut, naczyniak, szpiczak )
3.	Sterylne urzadzenie mieszająco-podające pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku
4.	Igła biopsyjna
5.	System zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa, po naciśnięciu którego ustaje całkowite podawanie cementu
6.	Cement o obniżonej lepkości z kontrastem i czasem wiązania nie krótszym niż 5 min
7.	Igły do podawania cementu kostnego o dwóch długościach i trzech średnicach 10,11,13, oraz dwa kształty ostrzy stożkowe i ścięte
8.	System zaopatrzony w przewód , strzykawka z możliwością podania do 14ml cementu

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-3 DO SIWZ
( do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do mocowania pokrywy czaszki
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do mocowania pokrywy czaszki	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Klips ze stopu tytanowego, złożony z dwóch krążków trzymających kość, umocowanych na wspólnym karbowanym trzpieniu, zakończonym zgrubieniem
2.	Wymagana możliwość wykonania badania MRI ( 1,5 T )
3.	Minimum 3 rozmiary – dostępność rozmiarów od min. 11mm,16 mm do max. 20mm
4.	Kompletne instrumentarium do mocowania klipsów
5.	Aplikator klipsów dynamometryczny, w pełni automatyczny, bez konieczności wykonywania dodatkowych regulacji

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-4 DO SIWZ
( do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaka
L.p.	Wymagane warunki techniczne klipsów naczyniowych do zamknięcia tętniaka	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Tytanowe zaciski tętniakowe ze stopu tytanu do leczenia malformacji naczyniowej mózgu sterylnie pakowane
2.	Czasowe proste ”Standard”: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5mm, 20mm
3.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
4.	Stałe proste: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5 mm, 20mm
5.	Stałe zagięte: 5,4 mm , 6,4 mm, 8,0 mm, 10,3 mm
6.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
7.	Stałe wygięte: 7,4 mm, 8,4 mm, 10,5 mm
8.	Stałe bagnetowe: 7 mm, 9 mm, 12 mm
9.	Stałe łamane: 5mm, 7mm, 10mm
10.	Stałe profilowane: 6,7 mm, 9,0 mm, 7,0 mm, 9,3 mm, 11,3 mm, 7,8 mm, 11,4 mm, 8,6 mm
11.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, zagięte: 5 mm, 7,5 mm, 10 mm
12.	Stałe okienkowe o średnicy 5mm, proste: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 9mm
13.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, profilowane: 5 typów 5mm-10mm
14.	Czasowe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
15.	Stałe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
16.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
17.	Stałe zagięte mini: 3,9 mm, 5,0 mm
18.	Stałe mini bagnetowe: 4mm, 7mm
19.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
20.	Stałe mini zagięte wąskie: 2,8 mm, 4 mm, 4,7 mm
21.	Stałe mini wygięte: 4,7 mm

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-5 DO SIWZ
( do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do drenażu krwiaków mózgowych
L.p.	Wymagane parametry techniczne kolagenowej substancji do wypełniania ubytków kości	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Dren do drenażu krwiaków :płaski dren silikonowy , szerokość 10, 7 lub 4 mm ,perforacja długości 15 lub 20 cm , długość 80 lub 85 cm (do wyboru przez Zamawiającego )
2.	Łącznik drenu z workiem 700 m
3.	Worek 700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-6 DO SIWZ
( do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Trzy rozmiary będące w kontakcie z blaszką graniczną trzonu od 12 mm do 32 mm r
2.	Regulowana wysokość implantów od 15 mm do 119 mm
3.	Implant dostępny w co najmniej 5 kątach nachylenia
4.	Implant jednoelementowy – stop tytanu
5.	Możliwość wypełnienia wiórem kostnym
6.	Ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierające dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej
7.	Kompletne instrumentarium

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-7 DO SIWZ
( do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zaciski tętniakowe i implanty
poz. 1
Lp.	Wymagane warunki techniczne tytanowych beleczkowych zacisków tętniakowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do trwałej okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych (głównie tętnicy szyjnej)
2.	Klipsy okienkowe tytanowe
3.	Okienko o średnicy 5mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni lub pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny sprężyny
4.	Instrumentarium: 2 sztuki aplikatorów do klipsów Yasargila Standard

poz. 2
Lp.	Wymagane warunki techniczne długich zacisków tętniakowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu
2.	Wykonane ze stopu PHYNOX, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym
3.	Mechanizm „blokowy” antyzmykowy, przeciwdziałający efektowi nożycowania
4.	Szczęki z wyżłobieniami piramidowymi, atraumatycznymi
5.	Podwójna sprężyna o wzmocnionej sile ścisku do 190g (1,86N) dla klipsów 30mm lub 200g (1,96N) dla klipsów 35mm i 40mm
6.	Instrumentarium: 2 sztuki kleszczyków aplikacyjnych do długich zacisków tętniakowych

poz. 3
Lp.	Wymagane warunki techniczne implantu opony twardej	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Rozmiary: 4cm x 5cm, 6cm x 8cm, 1,5cm x 3cm
2.	Implant jednorazowego użytku
3.	Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-8 DO SIWZ
( do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Dekompresor
Lp.	Wymagane warunki techniczne dekompresora	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw do przezskórnego, mechanicznego usuwania wypuklin jądra miażdżystego
2.	Trzy różne długości igieł – prowadnic do wprowadzania zgłębnika obarczającego 3”, 6”, 9” oraz dwie różne średnice 1,0mm i 1,5mm
3.	Dwa różne kształty prowadnic: prosty i zakrzywiony, umożliwiające wybranie optymalnej opcji dostępu do wypukliny

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-9 DO SIWZ
( do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego za pomocą protezy ceramicznej
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Implant sterylny na podajniku jednorazowego użycia
2.	Implant składający się z dwóch ceramicznych płytek i przesuwalnego rdzenia
3.	Kompletne instrumentarium w skład którego wchodzą: / - przymiary / -uchwyty / -śrubokręt / -dystraktor szyjny
4.	Rozmiary protez:
	-mała 15x13x4,3mm/5mm/6mm
	-średnia 17x14x4,3mm/5mm/6mm/7mm
	- duża 20x15x5mm/6mm/7mm

*Uwaga !

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-10 DO SIWZ
( do zadania nr 10)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej dysku lędźwiowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej ( ruchomość na połączeniu metal/PE )
2.	System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu : centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa
3.	Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację
4.	Wkładka PE z możliwością ślizgowej ( przód – tył ) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa
5.	Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia ( płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º )
6.	Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości
7.	Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu
8.	Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany
9.	Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: / - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do disektomii oraz do operacji rewizyjnych / - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu / - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki / - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów / - zamykane pojemniki na narzędzia

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-11 DO SIWZ
( do zadania nr 11)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej trzonu lędźwiowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Proteza trzonu: / - trzy rozmiary implantu od 12 mm do 32 mm / - regulowana wysokość implantu w zakresie od 15 mm do 119 mm / - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii / - implant dostępny w pięciu kątach nachylenia podstawy w płaszczyźnie strzałkowej / - implant – jednoelementowy materiał stop tytanu / - możliwość wypełniania wiórem kostnym / - ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierająca dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-12 DO SIWZ
( do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Sterylna zaślepka otworu trepanacyjnego wykonana z materiału PEEK
L.p.	Wymagane parametry techniczne zaślepki wykonanej z PEEK	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	- Sterylna zaślepka otworu trepanacyjnego ,wykonana z materiału PEEK / z aplikatorem / - Podwójny mechanizm zamknięcia poprzez dociskanie górnego talerza dwóch prowadnic / - Niski profil poniżej 0,3mm po zamknięciu zacisku

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-13 DO SIWZ
( do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Małoinwazyjny sterylny i jednorazowy system do stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z możliwością podania cementu kostnego do śrub
L.p.	Wymagane parametry techniczne małoinwazyjnego sterylnego i jednorazowego systemu do stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z możliwością podania cementu kostnego do śrub	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	- Skład zestawu: 1 zestaw śrub powinien zawierać: 4 śruby na podajnikach ,4 blokery / - 1 zestaw prętów:2 pręty w jednej długości i krzywiźnie / -1 zestaw narzędzi do implantacji / - 2 igły do nakłuć trzonu / - 4 podajniki cementu / -1 zestaw do mieszania i podania cementu / -1 cement PMM / - Implanty powinny być wykonane ze stopu tytanu / - Śruby dostarczane w sterylnych opakowaniach / –Śruby wielofunkcyjne , wieloosiowe, samonacinające, samogwintujące , kaniulowane , perforowane , wyciągowe – do decyzji zamawiającego / -Śruby przeznasadowe o średnicy od 5,0mm do 7,0mm i długościach od 35mm do 55mm / -Pręty o średnicy 5,5mm gładkie wstępnie wygięte o długości od 40mm do 100mm stopniowane co 10mm / -Pręty gładkie proste o długości od 60mm do 100mm oraz 130mm,160mm,200mm,300mm / -Podajnik do prętów powinien posiadać przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pręta / -Jednorazowy system narzędzi powinien zawierać :4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrolujący, przymiar pręta, roboczą przedłużkę śrub

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-14 DO SIWZ
( do zadania nr 14)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zadanie nr 49. Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości
 (CPV 33.18.41.00-4)
L.p.	Wymagane parametry techniczne wielofunkcyjnych elektrod do czasowej stymulacji falami RF	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości w rozmiarze 2 x 2 x 1 cm składająca się z porowatej podstawy kolagenowej pochodzącej od bydła ( tkanka gąbczasta ) . Całkowicie wchłanialna . Możliwość dostosowywania kształtu materiału do wypełnianego ubytku zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych.

*Uwaga !
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu